## Slide 1
AERSCREEN
Una primera mirada conservadora antes del modelado refinado
Es el modelo de screening recomendado por la EPA y basado en AERMOD. Busca la combinación meteorológica y la distancia que generan el mayor impacto esperado de una fuente, sin exigir una serie meteorológica horaria completa.
RECOMENDADO POR EPA
UNA FUENTE
PEOR CASO
¿Qué entrega?
Máxima concentración de 1 hora y estimaciones conservadoras para 3 h, 8 h, 24 h y anual.
SCREENING ≠ PRONÓSTICO HORARIO
fuente
receptor crítico
explora distancias y condiciones
Resultado deliberadamente conservador: sirve para decidir si hace falta un análisis refinado.
Fuente: U.S. EPA, AERSCREEN User’s Guide (EPA-454/B-21-005, 2021) · epa.gov/scram
AERSCREEN · síntesis conceptual

## Slide 2
02
¿Qué modelos lo componen y cómo interactúan?
AERSCREEN organiza el flujo; cada programa resuelve una parte distinta del problema.
DATOS DEL ESCENARIO
fuente · entorno
AERSCREEN
valida · coordina busca · refina
MAKEMET
matriz meteorológica sintética
AERMAP*
cotas de fuente y receptores
BPIPPRM*
parámetros PRIME de edificios
AERMOD
MODELOPT SCREEN
motor de dispersión
MÁXIMO CONSERVADOR
1 h + factores
* Se activan cuando el escenario incluye terreno y/o downwash.
MAKEMET genera la meteorología → AERMAP aporta elevaciones → BPIPPRM caracteriza edificios → AERMOD calcula → AERSCREEN conserva el peor caso.
Fuente: U.S. EPA, AERSCREEN User’s Guide (EPA-454/B-21-005, 2021) · epa.gov/scram
AERSCREEN · síntesis conceptual

## Slide 3
03
¿Qué datos utiliza como entrada?
Los datos describen la emisión, el ambiente y la geometría que condiciona la dispersión.
1
FUENTE EMISORA
• Tipo de fuente y tasa de emisión
• Altura y diámetro de chimenea
• Temperatura y velocidad de salida
• Entorno rural o urbano
• Ubicación y cota de base
CASO TÍPICO: FUENTE PUNTUAL
2
METEOROLOGÍA Y SUPERFICIE
• Temperaturas ambiente mínima y máxima
• Albedo
• Razón de Bowen
• Longitud de rugosidad
• Variación por período y sector
NO REQUIERE SERIE HORARIA
3
GEOMETRÍA DEL ENTORNO
• Terreno plano, elevado o complejo
• DEM y coordenadas, si aplica
• Edificios: altura, planta y orientación
• Rango de búsqueda y receptores discretos
• Altura de receptor opcional
AERMAP / BPIPPRM SI APLICA
Idea clave: el resultado es tan defendible como los supuestos de entrada. Conservador no significa automáticamente representativo ni regulatorio.
Fuente: U.S. EPA, AERSCREEN User’s Guide (EPA-454/B-21-005, 2021) · epa.gov/scram
AERSCREEN · síntesis conceptual

## Slide 4
04
¿Qué resultados entrega y cómo se interpretan?
El valor del screening está en orientar decisiones tempranas, no en reemplazar un estudio refinado.
01
MÁXIMO DE 1 HORA
Concentración máxima estimada y distancia crítica desde la fuente.
02
OTROS PERÍODOS
Estimaciones conservadoras de 3 h, 8 h, 24 h y anual mediante factores.
03
CONDICIÓN CRÍTICA
Combinación meteorológica y geometría que controla el peor caso.
¿PARA QUÉ SIRVE?
• Identificar rápidamente el escenario de mayor impacto.
• Comparar alternativas de ubicación, altura o emisión.
• Priorizar controles y datos que requieren mayor detalle.
• Decidir si corresponde avanzar a una modelación refinada.
LÍMITES DE INTERPRETACIÓN
• La meteorología es sintética: no representa una cronología real.
• El grado de conservadurismo varía según el caso analizado.
• No describe cuándo ocurrirá el máximo ni su frecuencia.
• No sustituye la revisión técnica, científica o normativa.
LECTURA CORRECTA: señal de alerta conservadora → base para decidir el siguiente nivel de análisis
Fuente: U.S. EPA, AERSCREEN User’s Guide (EPA-454/B-21-005, 2021) · epa.gov/scram
AERSCREEN · síntesis conceptual